## Slide 1: LoRa® i LoRaWANTM w IoT
Szymon Markiewicz

## Slide 2: Czym jest Lora ®
Warstwa fizyczna dla LPWAN (low-power wide-area network)
Sposób modulacji radiowej (coś jak PWM + FSK)
Budżet sygnały około 134 – 156 dBm
Częstotliwość 868 MHz (Europa; każdy region ma inną częstotliwość)
Szerokość pasma 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz (LoRaWANTM)
Technologia wykupiona przez Semtech

## Slide 4: Czym Jest Lora ®
Zasięg (2.5 km – 700 km)
Wielkość paczki do 242 bajtów (payload)
Zajętość – 1%
Zasilanie – bateryjne na kilka lat, lub rozwiązania bezbateryjne z energy harvesting. Zależy głównie od klasy.
Konfigurowalne SF(Spreading Factor), BW(Bandwidth), FEC(Forward Error Correction)/CR(Code Rate). Nie można mieć wszystkiego (;

## Slide 5: LORAWANTM
Wykorzystuje modulacje LoRa ®
Przyspieszenie developmentu
Gotowy gateway
Określona topologia
LoRa® Alliance

## Slide 6: LORAWANTM

## Slide 7: LORAWANTM – szyfrowanie
128-bit AES klucz unikatowy dla urządzenia
Wymiana kluczy pomiędzy serwer a urządzenie, uniemożliwia rozkodowanie komunikacji poprzez podsłuchanie
Dwa typy wymiany kluczy: OTAA(Over-the-Air Activation), ABP(Activation By Personalization)
Dodatkowo klucz aplikacji i sieci
Transparentna brama

## Slide 8: Porównanie z podobnymi technologiami
NB-IoT większa przepustowość kosztem większego zużycia baterii i brak darmowych stacków.
SIGFOX tańsze ale zabite przez model działania firmy i licencjonowanie
LTE Cat M1 możliwość skorzystania z istniejącej infrastruktury LTE, nie można jednak stworzyć prywatnej sieci; większa przepustowość na korzyść LTE

## Slide 9: Przykładowy hardware
Transceiver RFM95W-868S2 zawierający modem LoRa ®

## Slide 10: Przykładowy hardware
B-L072Z-LRWAN1

## Slide 11
Przykładowy hardware
Gateway indor – Kerilink iFemtoCell

## Slide 12: Przykładowy hardware
Kerlink Wirnet Station

## Slide 13: IoT
Korzystając z zalet, duże powierzchnie, urządzenia końcowe tanie z wykorzystaniem zasilania bateryjnego
Kolejne miasta zyskują pokrycie przez darmowych lub komercyjnych providerów
Smart city (w 2018 podpisany list intencyjny dla Wrocławia)
Przemysł 4.0

## Slide 14: Przykładowe zastosowania
Przy większej ilości bram możliwe jest określenie położenie urządzenia końcowego

## Slide 15: Przykładowe zastosowania
We Francji realizowany jest projekt, w ramach którego za pomocą technologii LoRaWANTM
będzie możliwy zdalny odczyt podłączonych do sieci ponad 3 milionów wodomierzy.

## Slide 16: Mini pokaz
https://console.thethingsnetwork.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DgyspC4CgHj2AePpBo4yVX9DZymIYowi3-bO-dmq3GE/edit?usp=sharing

## Slide 17: Q&A
http://www.inzynierdomu.pl/
https://www.facebook.com/InzynierDomu
https://www.youtube.com/c/InzynierDomu